## Slide 1: CANopen
발표자 : 박병훈

## Slide 2: 순서
  - CAN
  . CAN통신 소개
  CANopen
  . CANopen 소개
  . CANopen 응용분야
  . Object Dictionary

## Slide 3: CAN 통신 소개(Car Area Network)
  - 1986년 독일의 자동차 부품업체인 Robert Bosch GmbH에서 개발
  - 전자식 자동장치와 제어시스템과의 통신이 꾸준히 증가 (배선문제)
  - 자동차 내부의 모든 통신을 단일 네트워크 상에서 돌아가도록 하는 것
  - 1993년 표준화 과정을 거침
    ISO 11519(저속통신용 CAN) – Class A, B
    ISO 11898(고속통신용 CAN) – Class C, D

## Slide 4: CAN 통신 소개(배선)

## Slide 5: CAN 통신 소개
CAN 표준화
  Class A
    통신 속도 : 10kbps 미만으로 작동하는 저속통신
    주요 기능 : 전동 접이식 거울, 선루프, 기상관리 유닛 등 편의기능 또는 고급기능에 일반적으로 사용됨
  Class B
    통신 속도 : 10kbps ~ 125kbps
    주요 기능 : 파워 윈도우, 좌석 조절장치, 계기 같은 정보의 일반적인 전송을 담당

## Slide 6: CAN 통신 소개
  Class C
    통신 속도 : 125kbps ~ 1Mbps
    주요 기능 : 파워 트레인, 안정성 제어(ABS, 견인 제어, 액티브 서스펜션), 엔진 관리, 변속 같은 실시간 제어 애플리케이션, 정보의 빠른 응답 시간 또는 전송이 필요한 모든 애플리케이션에 사용됨
  Class D
    통신 속도 : 1Mbps 이상
    주요 기능 : 인터넷, 디지털 TV, x-by-wire 같은 애플리케이션들에서 사용됨
CAN 표준화

## Slide 7: CAN 통신 소개
신호전달
  -신호를 전달하는 매체는 일반적으로 TP (Twist Pair)를 사용
    CAN_H (CAN High), CAN_L (CAN Low)
  두 전선의 전위차를 이용하여 신호전달
    Recessive bit(1) : CAN_H = CAN_L = 2.5V
    Dominant bit(0) : CAN_H = 3.5V / CAN_L = 1.5V

## Slide 8
CAN Message
  식별자(ID)
    네트워크에 있는 메시지를 수신한 후 자신에게 필요한 메시지인지를 식별자(ID)를 통하여 평가한 후 자신이 필요로 하는 식별자의 메시지인 경우만 취하고 그렇지 않은 경우의 메시지는 무시
    식별자가 11비트 : CAN2.0A
    식별자가 29비트: CAN2.0B

## Slide 9: CANopen
CiA에 의해 개발 (CAN in Automation) http://www.can-cia.de
원래는 이동-지향 (motion-oriented) 산업 제어 시스템을 위해 설계됨
다른 응용들: 상업 차량, 의료 장비, 해운 전자공학, 건물 자동화
CiA가 디바이스 프로파일을 유지관리

## Slide 10: CANopen
CANopen은 CAN의 상위계층 프로토콜이다

## Slide 11: CANopen
네트워크와의 물리적 연결을 제공
기본 데이터 패킷 – 최대 8 byte 의 전송/수신 허용
사전-정의된 연결 세트를 통해 구현된 수신지 주소지정과 라우팅의 개념(식별자사용)
Network Management Services (NMT)
노드 또는 통신의 Reset (start 와 end 세션들)
데이터 표현을 처리(구문과 의미)
CANopen 통신을 사용하는 응용 프로그램을 포함

## Slide 12: CANopen 응용(지게차제어)

## Slide 13: CANopen 응용(트럭제어)

## Slide 14: CANopen 응용(해운통합네트워크)

## Slide 15: CANopen (OD- object dictionary)
(CAN-ID ,PDO셋팅)
통신파라미터
User 영역

## Slide 16: CANopen (통신 오브젝트)
- Service Data Objects (SDO)
- Process Data Objects (PDO)
- 특수 기능 오브젝트들
. 동기화 (Synchronization)
. Time Stamp
. 비상 (Emergency)
- 네트워크 관리 오브젝트
. NMT Message
. Node Guarding
. Heartbeat
이러한 오브젝트들은 특수한 CAN 메시지 식별자들과 연관됩니다. 특정한 식별자들이 특정한 통신 오브젝트들을 위하여 저장됩니다.

## Slide 17: CANopen (SDO)
- SDO – Service Data Objects
. SDO 통신은 CANopen 노드의 Object Dictionary
엔트리들에 대한 액세스(read 와 write)에 사용됩니다
- SDO 서버
. 각각의 CANopen 슬래이브 노드는 이것의 local Object
Dictionary에 대한 read/write 요청에 응답하는 최소한
한 개의 SDO 서버를 반드시 실행해야만 합니다
- SDO 클라이언트
. 다른 노드들(대개 마스터 또는 configuration 도구들) 의
Object Dictionary 에 read 또는 write 하기를 원하는 모든
노드들은 SDO 요청들을 전송하고 응답을 처리하는
최소한 한 개의 SDO 클라이언트를 반드시 실행해야만 합니다

## Slide 18: CANopen (SDO OD 엑세스)
SDO 를 통한 Object Dictionary 에 대한 read/write 액세스를
위하여, 8 바이트를 가진 CAN 메시지들이 사용됩니다
최대 32-비트(4 byte)의 데이터가 SDO 메시지 내에서 직접
전송될 수 있으며, 이보다 긴 데이터는 세그먼테이션 / 단편화
( fragmentation)를 필요로 합니다

## Slide 19: CANopen (PDO)
Object Dictionary 에서 엔트리들을 통해, PDO의
컨텐츠들은 SDO 서비스를 통해 이용 가능한 처리 데이터의
어느 것에도 map 될 수 있습니다
.“긴” SDO 통신을 시작할 필요 없이 데이터에 대한 “단축”
액세스를 허용합니다
PDO 매핑 엔트리는 특정한 데이터 유형의 두 개 포인터들의
규격으로 볼 수 있습니다 (그 포인터의 길이 정보를
결정합니다)
. “OD pointer” 는 어떤 object dictionary 엔트리가 이 map
엔트리로 액세스 될 것인지를 명시합니다
. type 정보는 얼마나 많은 비트들이 액세스 되는지
명시합니다. (데이터 엔트리의 길이)
. “PDO pointer” 는 PDO 메시지에서 이 데이터가 어디에
삽입되는지 명시합니다
- 디폴트 매핑은 디바이스 프로파일에 의해서 명시됩니다

## Slide 20: CANopen (PDO OD 엑세스)
각 PDO에 사용되는 CANID는 PDO 통신매개변수에서 명시된다.
SDO액세스를 통해 , 이것들은 변경될 수 있으며 노드들은 임의의 노드에 의해
생성된 PDO들을 직접 수신할 수 있도록 허용된다

## Slide 21: CANopen (NMT)
다음의 NMT 함수들/프로토콜들을 CANopen 과 이용할 수
있습니다. (이것들 전부가 구현될 필요는 없습니다)
- 기본적인 NMT 서비스들
슬래이브들의 운영 상태 변경
Node guarding / heartbeat 모니터링
동기화된 I/O
타임 스탬프
긴급 메시지
- 고급 NMT 서비스들
SDO 채널 관리
LSS – Layer Setting Services